## Slide 1
Руководитель:
старший преподаватель
Борисов Сергей Александрович
кафедра Комплексной безопасности
критически важных объектов
Презентация к курсовой работе по дисциплине «Комплексная безопасность объектов ТЭК» на тему:
Разработка предложений по усилению безопасности объектов нефтедобывающей промышленности в современных условиях (на примере ООО "ВосТЭК")
Выполнил:
Студент группы КС-21-04
Алибеков Амирхан Нариманович

## Slide 2
2
Актуальность и постановка проблемы
1. Угроза БПЛА
Целенаправленные удары по объектам ТЭК; малоразмерные низколетящие БПЛА почти не обнаруживаются классическими периметровыми средствами охраны.
2. Санкции и импортозамещение
Ограничен доступ к иностранным системам безопасности, ПО и компонентной базе; существующие системы постепенно деградируют.
3. Цифровизация и киберуязвимость АСУ ТП
Расширилась поверхность атаки; компьютерное воздействие способно перевести угрозу в плоскость техногенной аварии.
Цель работы: разработка комплекса предложений по усилению безопасности объектов нефтедобычи на примере ООО «ВосТЭК» с учётом современных условий.

## Slide 3
3
Объект, предмет и задачи исследования
Объект
Система обеспечения безопасности объектов нефтедобывающей промышленности.
Предмет
Организационные, инженерно-технические и правовые меры по усилению безопасности объектов ООО «ВосТЭК».
— систематизировать виды безопасности и их соотношение
— классифицировать современные угрозы (2022–2026 гг.)
— проанализировать нормативно-правовую базу защищённости объектов ТЭК
Глава 1 — теоретико-правовой блок
— дать характеристику и категорировать ОПО ООО «ВосТЭК»
— оценить действующую систему обеспечения безопасности
— оценить уязвимости и риски (БПЛА, кибератаки, санкции)
Глава 2 — аналитический блок
— меры ИТСО и противодействия БПЛА
— повышение киберустойчивости АСУ ТП
— импортозамещение средств безопасности
— оценка эффективности и экономическое обоснование
Глава 3 — проектный блок

## Slide 4
4
Виды безопасности объектов нефтедобычи и их конвергенция
(safety)
Защита от техногенных аварий · 116-ФЗ
Промышленная
(security)
Защита от противоправных посягательств · ИТСО, охрана
Физическая
(security)
Противодействие терактам, в т.ч. БПЛА · 35-ФЗ
Антитеррористическая
(security)
Защита АСУ ТП: целостность и доступность · 187-ФЗ
Информационная / кибер
КОМПЛЕКСНАЯ (ИНТЕГРИРОВАННАЯ) БЕЗОПАСНОСТЬ
единый защитный контур на основе единой оценки рисков
Конвергенция угроз: удар БПЛА и кибератака на АСУ ТП порождают техногенную аварию (security → safety); сопряжение IT- и OT-сегментов придаёт киберугрозам физические последствия.

## Slide 5
5
Классификация современных угроз (2022–2026 гг.)
Основание классификации | Виды угроз
По источнику происхождения | Природные; техногенные; антропогенные (социальные)
По характеру воздействия | Непреднамеренные; преднамеренные (акты незаконного вмешательства)
По среде реализации | Наземные; воздушные (БПЛА); информационные (кибератаки на АСУ ТП)
По расположению источника | Внешние; внутренние; смешанные
По воздействию на защитный контур | Прямые; системные / санкционно-технологические (угрозы второго порядка)
Вывод: доминирование непреднамеренных техногенных рисков сменилось ростом преднамеренных посягательств в воздушной и информационной сферах, усиленным санкционной деградацией защитных средств.

## Slide 6
6
Нормативно-правовое регулирование защищённости объектов ТЭК
Нормативный акт | Домен безопасности | Ключевые механизмы | Регулятор
ФЗ № 116-ФЗ | Промышленная (safety) | Классы опасности, декларирование, экспертиза ПБ, производственный контроль | Ростехнадзор
ФЗ № 256-ФЗ | Безопасность объектов ТЭК | Категорирование, паспорт безопасности, реестр объектов | Минэнерго, ФСБ, Росгвардия
ФЗ № 35-ФЗ | Антитеррористическая защищённость | Требования к АТЗ, общая рамка противодействия | НАК, ФСБ
ФЗ № 187-ФЗ | Кибербезопасность КИИ | Категорирование значимых объектов, ГосСОПКА, требования ИБ | ФСТЭК, ФСБ
Указы № 166, № 250 | Технологическая независимость | Запрет иностранного ПО и СЗИ на значимых объектах КИИ с 2025 г. | Минцифры, ФСТЭК
Воздушный кодекс + формирующиеся нормы | Противодействие БПЛА | Ограничения полётов, полномочия по нейтрализации | Росавиация, Росгвардия
Вывод: база развита, но сегментирована по доменам; адаптация неравномерна — импортозамещение обязательно, а режим противодействия БПЛА в стадии становления (регуляторный пробел → решается на объектовом уровне).

## Slide 7
7
ООО «ВосТЭК»: характеристика и категорирование объектов
ООО «ВосТЭК» — нефтедобывающее предприятие (Восточное месторождение). В составе: кустовые площадки скважин, дожимная насосная станция (ДНС), установка подготовки нефти (УПН) с резервуарным парком, нефтесборные трубопроводы, операторные с АСУ ТП.
Объект | Класс ОПО (116-ФЗ) | Категория ТЭК (256-ФЗ) | Статус КИИ (187-ФЗ)
УПН с резервуарным парком | II класс | Высокая | Значимый, 2-я кат.
Дожимная насосная станция (ДНС) | III класс | Средняя | —
Кустовые площадки скважин | III класс | — | —
АСУ ТП УПН (операторная) | — | — | Значимый, 2-я кат.
Объекты предприятия одновременно подпадают под четыре правовых режима → требуется комплексная защита.

## Slide 8
8
Анализ действующей системы безопасности: SWOT
— сформированная служба безопасности
— оформлены паспорт безопасности (256-ФЗ) и декларация ПБ (116-ФЗ)
— периметровые ИТСО, СКУД, видеонаблюдение
— штатная физическая охрана
Сильные стороны (S)
— отсутствуют средства обнаружения и подавления БПЛА
— слабая сегментация сетей IT/OT
— зависимость от импортных СЗИ и ПО АСУ ТП без поддержки
— устаревшие средства обнаружения периметра
Слабые стороны (W)
— господдержка импортозамещения, субсидии и льготы
— реестры отечественного ПО и оборудования
— развитие отечественных средств РЭБ и обнаружения БПЛА
— нормативный приоритет защиты объектов ТЭК
Возможности (O)
— рост числа атак БПЛА на объекты ТЭК
— целевые кибератаки на АСУ ТП
— санкционная деградация импортных систем
— ужесточение требований (запрет иностранного ПО с 2025 г.)
Угрозы (T)

## Slide 9
9
Оценка уязвимостей и рисков объектов
Низкая
Средняя
Высокая
Тяжесть \ Вероятность
Катастрофические
БПЛА по УПН /
резервуарному парку
Тяжёлые
Кибератака на
АСУ ТП
Средние
Санкционная деградация
СЗИ и АСУ ТП
Уровень риска
■ Критический
■ Высокий
■ Средний
■ Низкий
Вывод
Наибольший риск — поражение УПН/резервуарного парка БПЛА. Угрозы взаимоусиливаются: санкционная деградация повышает уязвимость к БПЛА, кибератака может применяться синхронно с физическим воздействием.

## Slide 10
10
Совершенствование ИТСО и противодействие БПЛА
Обнаружение. РЛС малых высот, радиочастотные детекторы, оптико-электронные и акустические средства — раннее выявление малоразмерных низколетящих БПЛА.
Нейтрализация. Средства РЭБ — подавление каналов управления и спутниковой навигации (ГНСС) в зоне объекта.
Пассивная защита. Защитные экраны и сетки над резервуарами и УПН, рассредоточение критичных элементов.
Модернизация периметра. Интеграция ИТСО с видеоаналитикой, дублирование рубежей охраны.
Организационные меры. Дежурные расчёты, регламенты реагирования, совместные учения с Росгвардией.
Многорубежный принцип:
«обнаружение — нейтрализация — защита»

## Slide 11
11
Повышение киберустойчивости АСУ ТП
Корпоративная сеть (IT)
Однонаправленный шлюз
(диод данных)
Технологическая сеть · АСУ ТП (OT)
Сегментация и изоляция сетей IT/OT. однонаправленные шлюзы (диоды данных) между корпоративным и технологическим контурами
Отечественные средства защиты. промышленные межсетевые экраны и системы обнаружения вторжений; наложенные СЗИ для АСУ ТП (приказ ФСТЭК № 239)
Подключение к ГосСОПКА. информирование о компьютерных инцидентах через НКЦКИ
Мониторинг и устойчивость. централизованный мониторинг (SIEM), управление обновлениями, резервирование критичных узлов
Замещение неподдерживаемого ПО. переход с иностранного ПО АСУ ТП на доверенные отечественные решения

## Slide 12
12
Импортозамещение технических средств обеспечения безопасности
Импортное средство | Отечественное решение | Правовое основание / реестр
Видеонаблюдение (импортные камеры/VMS) | Отечественные IP-камеры и ПО видеоаналитики | Реестр Минпромторга
Платформа АСУ ТП (импортные ПЛК/SCADA) | Отечественные ПЛК и SCADA-системы | Реестр российского ПО (Минцифры)
Операционные системы и СУБД | Отечественные ОС и СУБД из реестра | Указ № 166; реестр ПО
Средства защиты информации (МЭ, СОВ) | Сертифицированные ФСТЭК отечественные СЗИ | Указ № 250; требования ФСТЭК
СКУД (импортные контроллеры) | Отечественные системы и контроллеры СКУД | Реестр Минпромторга
Вывод: импортозамещение — не только техническая мера, но юридически обязательное требование (Указы № 166 и № 250; запрет иностранного ПО на значимых объектах КИИ с 2025 г.).

## Slide 13
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Структура угроз объектам нефтедобычи в 2022–2026 гг. качественно изменилась: от непреднамеренных техногенных рисков — к преднамеренным посягательствам в воздушной (БПЛА) и информационной (АСУ ТП) сферах, усиленным санкционной деградацией защитных средств.
2. Виды безопасности конвергируют — обоснован переход к парадигме комплексной (интегрированной) безопасности на основе единой оценки рисков.
3. Нормативная база развита, но сегментирована и адаптируется неравномерно: импортозамещение обязательно, режим противодействия БПЛА — в стадии становления.
4. Для ООО «ВосТЭК» выявлены ключевые уязвимости (отсутствие противодействия БПЛА, слабая IT/OT-сегментация, импортозависимость); наибольший риск — поражение УПН и резервуарного парка.
5. Разработан комплекс мер: многорубежное противодействие БПЛА, повышение киберустойчивости АСУ ТП, импортозамещение СЗИ — как элементы единого защитного контура.
6. Экономическое обоснование подтверждает целесообразность: затраты несопоставимо ниже предотвращаемого ущерба. Цель работы достигнута, задачи решены.
13